## Slide 1: Chương 8: Linh kiện MOSFET
Đại Học Công Nghệ Thông Tin ĐH QG TPHCM
Môn học : Nhập Môn Điện Tử
TP HCM - 2012

## Slide 2
MOSFET
Giới thiệu MOSFET
Mosfet là Transistor hiệu ứng trường ( Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ) là một Transistor đặc biệt có cấu tạo và hoạt động khác với Transistor thông thường mà ta đã biết, Mosfet có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiệu ứng từ trường để tạo ra dòng điện, là linh kiện có trở kháng đầu vào lớn thích hợn cho khuyếch đại các nguồn tín hiệu yếu, Mosfet được sử dụng nhiều trong các mạch nguồn Monitor, nguồn máy tính .
- Có hai loại MOSFET: loại kênh N và loại kênh P

## Slide 3
 Transistor hiệu ứng trường gồm hai loại:
MOSFET có cấu trúc cổng bằng kim loại – oxit – bán dẫn.
  N-MOSFET.
  P-MOSFET.
JFET có cấu trúc cổng bằng chuyển tiếp P-N
 Ứng dụng của transistor hiệu ứng trường.
Sử dụng trong các mạch khuếch đại, mạch phát sóng …
Sử dụng như một công tắc.
Sử dụng trong việc tích hợp IC.
MOSFET
Giới thiệu MOSFET

## Slide 4
MOSFET
Cấu tạo MOSFET
MOSFET kênh N
G : Gate gọi là cực cổng
S : Source gọi là cực nguồn
D : Drain gọi là cực máng
Cấu tạo MOSFET kênh N

## Slide 5
MOSFET
Nguyên tắc hoạt động của MOSFET
Khi công tắc K1 đóng, nguồn UG cấp vào hai cực GS làm điện áp UGS > 0V => đèn Q1 dẫn => bóng đèn D sáng.
Khi công tắc K1 ngắt, điện áp tích trên tụ C1 (tụ gốm) vẫn duy trì cho đèn Q dẫn => chứng tỏ không có dòng điện đi qua cực GS.
Khi công tắc K2 đóng, điện áp tích trên tụ C1 giảm bằng 0 => UGS= 0V => đèn tắt
Thí nghiệm : Cấp nguồn UD qua bóng đèn D vào hai cực D và S của Mosfet Q (Phân cực thuận cho Mosfet ngược) ta thấy bóng đèn không sáng nghĩa là không có dòng điện đi qua cực DS khi chân G không được cấp điện.

## Slide 6
Transistor hiệu ứng trường.
Khi VGS = 0
IDS = 0
MOSFET không hoạt động.
 Nguyên tắc hoạt động của N-MOSFET
G
G
VGS = 0
VGS = 0
VDS = 0
VDS > 0
p
p
Ion acceptor
Ion acceptor
Ion acceptor
MOSFET

## Slide 7
 Nguyên tắc hoạt động của N-MOSFET.
Khi VGS < 0
Sau khi áp thế VGS
Giản đồ mức năng lượng của chuyển tiếp kim loại-oxit-bán dẫn.
EC
EV
h
h
e
G
G
VDS = 0
VDS > 0
VGS < 0
VGS < 0
h
h
e
e
p
p
E
E
E
E
Kim loại
Bán dẫn loại p
Kim loại
Bán dẫn loại p
Ion acceptor
Ion acceptor
Trước khi áp thế VGS
Transistor hiệu ứng trường.
MOSFET

## Slide 8
 Nguyên tắc hoạt động của N-MOSFET.
Khi 0 < VGS < VTN
G
e
p
h
0 < VGS < VTN
VDS = 0
VDS > 0
G
0 < VGS < VTN
e
h
E
E
E
p
E
Kim loại
Bán dẫn loại p
WD
EC
EV
h
-
Giản đồ mức năng lượng của chuyển tiếp kim loại-oxit-bán dẫn.
Ion acceptor
Ion acceptor
Kim loại
Bán dẫn loại p
Sau khi áp thế VGS
Trước khi áp thế VGS
-
-
-
Ion acceptor
Transistor hiệu ứng trường.
MOSFET

## Slide 9
electron
E
Kim loại
Bán dẫn loại p
WD
EC
EV
Giản đồ mức năng lượng của chuyển tiếp kim loại – oxit - bán dẫn.
Hình thành kênh dẫn
Khi VGS > VTN
 Nguyên tắc hoạt động của N-MOSFET
h
e
e
e
G
VGS > VTN
VDS = 0
h
p
VGS > VTH
VDS > 0
G
e
h
p
E
E
E
Ion acceptor
Ion acceptor
(1)
Kim loại
Bán dẫn loại p
Trước khi áp thế VGS
Sau khi áp thế VGS
Transistor hiệu ứng trường.
MOSFET

## Slide 10
Chứng minh dòng IDS
với
Ta có
(1)
(2)
(1)
Transistor hiệu ứng trường.
MOSFET

## Slide 11
Khi VGS >VTN
 Nguyên tắc hoạt động của N-MOSFET
Vùng điện tich không gian bị thay đổi
Kênh dẫn bị hẹp
Trạng thái bão hòa
Đặc tuyến IDS-VDS của N-MOSFET
VDS=VGS-VTN
VDS=VGS-VTN
(2)
Transistor hiệu ứng trường.
MOSFET

## Slide 12
Đo kiểm tra MOSFET
MOSFET
MOSFET còn tốt
Bước 1 : Chuẩn bị để thang x1KW
Bước 2 : Nạp cho G một điện tích ( để que đen vào G que đỏ vào S hoặc D )
Bước 3 : Sau khi nạp cho G một điện tích ta đo giữa D và S ( que đen vào D que đỏ vào S ) => kim sẽ lên.
Bước 4 : Chập G vào D hoặc G vào S để thoát điện chân G.
Bước 5 : Sau khi đã thoát điện chân G đo lại DS như bước 3 kim không lên.
=> Kết quả như vậy là Mosfet tốt.

## Slide 13
Đo kiểm tra MOSFET
MOSFET
MOSFET bị chập
Bước 1: Để đồng hồ thang x 1KW
Bước 2: Đo giữa G và S hoặc giữa G và D nếu kim lên = 0 W là chập
Bước 3: Đo giữa D và S mà cả hai chiều đo kim lên = 0 W là chập D S
=> Kết quả như vậy là Mosfet bị chập.